Isolement de façade (local en angle) : Comparaison de deux méthodes de calculs
# Méthode 1
V

Objectif 1
L1
Objectif 2
L2

V

Objectif 1

L1
L2
F1, RF1
F2, RF2
M2, R'M2
M1, RM1
F1, RF1
F2, R'F2

M2, RM2
M1, RM1

local 1	local 2 (Objectif 1 ≥ Objectif 2)

Faire comme si le local en angle n'avait qu'une seule façade contenant les deux « façades » de ce local. L'objectif gardé étant le plus grand des objectifs pour les deux façades.

Dimensionner M1, M2, F1 et F2 pour obtenir un objectif DnTa,tr ≥ Objectif 1 avec :

- R'M2 = RM1 + (Obj 1 – Obj 2) ;
- le même volume ;
- les mêmes transmissions latérales (plancher et plafond).

Le résulat final sera :

- RF2 = R'F2 + (Obj 1 – Obj 2) ;
- RF1.

# Méthode 2
Faire deux calculs différents pour chaque façade (en ne tenant compte de l'autre façade que dans les transmissions latérales).

# Méthode 2bis
Même méthode que la 2 en ajoutant 3 dB aux objectifs d'isolement pour chaque façade (cas pour deux façades).
# Exemples
## Exemple 1
V

Objectif 1 : 31dB
L1
Objectif 2 : 37dB
L2

Ssol = 9 m² ;
V = 22 m² ;
S façade 1 = 5,8 m² ; S fenêtre 1 = 1,4 m² ;
S façade 2 = 6,4 m² ; S fenêtre 2 = 2 m².

Méthode 1
S transmission latérales = 18 m².
	Solution 1	Solution 2	Solution 3
R fenêtre 1	28	29	26
R fenêtre 2	35	34	36

Méthodes 2 et 2bis
Calcul 1, façade 1
S façade 1 = 5,8 m² ; S fenêtre 1 = 1,4 m² ;
S transmission latérales = 26,4 m² (18 + 2 + 6,4)
Calcul 2, façade 2
S façade 2 = 6,4 m² ; S fenêtre 2 = 2 m²;
S transmission latérales = 25,2 m² (18 + 1,4 + 5,8)
	Méthode 2	Méthode 2bis
R fenêtre 1	25	28
R fenêtre 2	32	36

## Exemple 2
V

Objectif 1 : 30dB
L1
Objectif 2 : 33dB
L2

Ssol = 18 m² ;
V = 45 m² ;
S façade 1 = 13 m² ; S fenêtre 1 = 2 m² ;
S façade 2 = 6,1 m² ; S fenêtre 2 = 1,4 m².
 + 1 Entrée d'Air
Méthode 1
S transmission latérales = 36 m².
Si l'EA est sur la façade 2 :
	Solution 1	Solution 2	Solution 3
R fenêtre 1	25	26	27
R fenêtre 2	28	27	26
E.A.	39	39	39

Si l'EA est sur la façade 1 :

	Solution 1	Solution 2	Solution 3
R fenêtre 1	25	26	27
R fenêtre 2	28	27	26
E.A.	36	36	36

Méthode 2bis

Calcul 1, façade 1
S façade 1 = 13 m² ; S fenêtre 1 = 2 m² ;
S transmission latérales = 43,5 m² (36 + 6,1 + 1,4)
Calcul 2, façade 2
S façade 2 = 6,1 m² ; S fenêtre 2 = 1,4 m²;
S transmission latérales = 51 m² (36 + 13 + 2)
	Si l'EA est sur la façade 1	Si l'EA est sur la façade 2
R fenêtre 1	27	25
R fenêtre 2	26	28
E.A.	36	39

# Conclusion
La méthode 2 ne donne pas les mêmes résultats que les deux autres méthodes : cette méthode ne permet pas d'obtenir un niveau de bruit inférieur à 30 dB(A) à l'intérieur d'un local.

Comparaison des méthodes 1 et 2 bis

	Exemple 1		Exemple 2 (si EA sur la façade 1)			Exemple 2 (si EA sur la façade 2)
	Fenêtre 1 (RA,tr dB)	Fenêtre 2 / (RA,tr dB)	Fenêtre 1 / (RA,tr dB)	Fenêtre 2 / (RA,tr dB)	EA / (Dnew+Ctr, dB)	Fenêtre 1 / (RA,tr dB)	Fenêtre 2 / (RA,tr dB)	EA / (Dnew+Ctr, dB)
Méthode n°1	28 / 26 / 29	35 / 36 / 34	25 28 39 / 27 26 39 / 26 27 39			25 28 36 / 27 26 36 / 26 27 36
Méthode n°2bis	28	36	25	28	39	27	26	36

Les méthodes 1 et 2bis donnent les mêmes résultats. La méthode 1 est cependant plus rapide et permet de réaliser des variantes de calculs avec les éléments des deux façades.

Méthode 1	Méthode 2bis
1 seul calcul	2 calculs
Possibilité de faire varier l'affaiblissement acoustique des éléments (vitrages, EA, CVR...) des deux façades pour obtenir plusieurs variantes.	On ne peut pas composer des variantes avec les éléments des deux façades (deux calculs distincts)

# Feuilles de calculs
## Exemple 1

## Exemple 2