## Lot 20 – Fauteuils
### Description
Les fauteuils devront être choisis de sorte que leur absorption acoustique soit pratiquement identique, qu’ils soient inoccupés ou avec spectateur. Leur indice αw devra être proche de 0,60.
L’assise (dessus et dessous) et la surface du dossier faisant face à la scène seront en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes d’épaisseur minimale 50 mm. La face arrière du dossier sera en tissu.
La densité, hors allées, pour ce projet est d’environ 2,2 fauteuils par m², les fauteuils présenteront à vide une aire d’absorption équivalente A par fauteuil proche de :
Octave centrée sur (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000
A (m²)	0,13 / 0,23	0,25 / 0,36	0,34 / 0,38	0,37 / 0,44	0,37 / 0,48	0,40 / 0,50

### Documents demandés aux entreprises
Lot 20 – Fauteuils
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Procès verbaux acoustiques donnant l’aire d’absorption équivalente A ou l’indice αw des fauteuils.