Dalles alvéolées – Récap
Marque	Type	Sans dalle de compression Avec dalle de compression de 5 cm / Ep. / (cm) Ms (kg/m²) RA(dB) ; (Rrose (dB(A)) Ep. / (cm) Ms (kg/m²) RA(dB) ; (Rrose (dB(A))
ECHO	VSF 15/120	15	258	49 ; (49,8)	20	378	54 ; (54,7)
RECTOR	RD16	16	232	45 ; (46)	21		52 ; (53)
KP1	DSL 1600	16	203	52 ; (53)	21	315	54 ; (55)
ECHO	VSF 18/120	18	290	50 ; (50,9)	23	410	54 ; (55,4)
ECHO	VSF 20/120	20	320	52 ; (52,6)	25	440	56 ; (56,7)
ECHO	SCF 20/120	20	287	50 ; (51,3)	25	407	55 ; (55,7)
RECTOR	RD20	20	265	46 ; (47)	25		53 ; (54)
KP1	DSL 2000	20	246	55 ; (56)	25	358	59 ; (60)
ECHO	SCF 24/120	24	347	53 ; (53,7)	29	467	57 ; (57,6)
RECTOR	RD26	26	345	51 ; (52)	31		57 ; (58)
ECHO	SCF 27/120	27	368	54 ; (54,5)	32	488	57 ; (58,2)
KP1	DSL 2700	27	303	56 ; (57)	32	415	61 ; (62)
ECHO	SCF 32/120	32	415	56 ; (56,6)	37	535	59 ; (59,7)
RECTOR	RD32	32	410	50 ; (51)	37		61 ; (62)
ECHO	SCF 40/120	40	478	58 ; (59,1)	45	598	61 ; (61,7)

Béton plein de 16 cm	375 kg/m²	RA = 55 dB
Béton plein de 20 cm	470 kg/m²	RA = 59 dB
Béton plein de 23 cm	540 kg/m²	RA = 61 dB
Béton plein de 25 cm	595 kg/m²	RA = 63 dB

Pour les affaiblissements acoustiques :
- valeurs en gras : données connues ;
- autres valeurs : données extrapolées.