# Fabricants de connecteurs et/ou de plancher bois-béton :
6461 - SFS :
	Fabricant d'éléments de fixations pour le bâtiment et l'industrie. / Contact : François Varacca - 04 75 75 44 76 - vfra@sfsintec.biz
		Système VB :
			Connecteur auto-perceur pour la réalisation de plancher collaborant bois-béton. / Dalle béton de 6 cm minimum. / http://www.sfsintec.biz/internet/sfs04.nsf/PageID/Connecteur_VB / Quelques valeurs (cf fichier base doc) : / => Planches 24 mm + Poutres 220 mm / Rw (C; Ctr) = 23 (0;-3) dB / Ln,w = 92 dB / => Béton 100 mm + Planches 24 mm + Poutres 220 mm / Rw (C; Ctr) = 52 (-1;-6) dB / Ln,w = 85 dB / => Chape 50 mm + LM 40 mm + béton 100 mm + planche 24 mm +poutre 220 mm / Rw (C; Ctr) = 69 (-6;-20) dB / Ln,w = 49 dB / => D'autres valeurs dans la Base Doc
TECNARIA :
	Fabrique des connecteurs pour planchers mixtes acier-béton, béton-béton et bois-béton. / Contact : Giovanni MURA - 06 47 73 48 15 - france@tecnaria.com
		Connecteurs à ergot et à crampons pour bois-béton :
			http://www.renforcement-planchers.com/legno/index.htm / Aucune valeur acoustique.
6452 - SYLVABAT :
	Fabricant de plancher collaborant bois-béton. / Contact : Guillaume HARO - 06.84.46.22.38 - sylvabat@sylvabat.fr
		Connecteurs métalliques tubulaires :
			http://www.sylvabat.fr/ / Quelques valeurs( via simulation, cf fichier base doc) : / => Béton armé 10 cm + CTBH 2,2 cm + Solive 11x26 cm, portée 7 m, entraxe 1 m / Rw (C; Ctr) = 52 (0;-5) dB / => Carrelage + Chape 4 cm + Domisol 1,5 cm + Béton armé 10 cm + CTBH 2,2 cm + Solive 11x26 cm, portée 7 m, entraxe 1 / Rw (C; Ctr) = 59 (-1;-7) Db / => D'autres valeurs dans la Base Doc
6462 - KDI :
	Système constructif de plancher avec bac acier autoporteur et collaborant. / Contact : Bruno FAURE - 06.08.25.66.79 - bfaure@kdi.fr
		LEWIS (profilés à queue d'aronde) :
			http://www.reppel.fr/page1.html / Quelques valeurs(IBP P-BA 327/1992) : / => Béton à fin gravier 5 cm + profilé LEWIS + bandes de Rockwool 501 25/20 mm + Poutre entraxe 440/600 mm + plafond (LM + BA13) / DnT,A = 57 dB / L'nTw = 54 dB / => D'autres valeurs dans la Base Doc
		SBB (tire-fonds métalliques) :
			http://www.reppel.fr/sbb.html / Aucune valeur acoustique.
6457 - CBS CBT :
	Fabricant de structure et dalle bois. / http://www.cbs-cbt.com/new_site/FR/HomePage.htm / Contact : Vincent CUILLIER - 03 81 44 03 40 - cuillier@cbs-cbt.com
		D-Dalle :
			Portée 10-18 m / Quelques valeurs (PV IPB S 9551-16, cf fichiers base doc) : / => 60 mm béton + 380 mm D-dalle (planche de 60x240 recouvrement 100 mm) / Rw (C; Ctr) = 53 (-1;-4) dB / Ln,w = 84 dB
		Solivium :
			Quelques valeurs (PV IPB S 9551-24, cf fichiers base doc) : / => 60 mm béton + 380 mm Solivium (planche de 60x240 recouvrement 100 mm) / Rw (C; Ctr) = 45 (-1;-3) dB / Ln,w = 82 dB
		O'portune :
			Quelques valeurs (PV IPB S 9551-15, cf fichiers base doc) : / => 3x10 mm plâtre + 30 mm LM + 12 mm OSB + 380 mm O'portune / Rw (C; Ctr) = 56 (-1;-6) dB / Ln,w = 51 dB
		Solium :
			Aucune valeur acoustique pour ce produit.
6453 - LIGNALITHE :
	Fabricant de structure et dalle bois. / Contact : Julien GUINAND - 04 77 96 30 63 - bet@lignalithe.com
		LIGNADAL :
			Dalle collaborante bois-béton / http://www.archipente.com/-LIGNADAL- / Quelques valeurs (PV CSTB AC08-26015939, cf fichier base doc) : / => Lignadal 165/25/100 seul / Rw (C; Ctr) ≥ 55 (-1;-3) dB / Ln,w = 85 dB / => Lignadal 165/25/100 + LV Domisol 15 + Chape 60 / Rw (C; Ctr) ≥ 69 (-2;-8) dB / Ln,w = 52 dB
		LIGNAFIX :
			Solivage collaborant bois-béton. / http://www.archipente.com/-LIGNAFIX- / Aucune valeur pour ce produit.