Refl et Wand dans IMMI
Date :	31/01/11	Pilote :	BE
Récap :
REFL
Refl horizontal
	Réflexion du côté de l'écran	Isolement horizontal	Isolement vertical (création mur vertical sur le pourtour du refl)
« Obstacle flottant » au moins une diffraction cochée	OUI si cochée NON si décochée	OUI (pas de possibilité de définir isolement ??)	NON
« Obstacle normal »	OUI si cochée NON si décochée	NON	OUI (dépend du spectre de transmission choisi mais quand même limité)
« Pas de diffraction » et « Obstacle flottant » toute diffraction décochée	OUI si cochée NON si décochée	NON	NON

Refl vertical
	Réflexion du côté de l'écran	Isolement
« Obstacle flottant » au moins une diffraction cochée	OUI si cochée NON si décochée	OUI (pas de possibilité de définir isolement ??)
« Obstacle normal »	OUI si cochée NON si décochée	OUI (dépend du spectre de transmission choisi mais quand même limité)
« Pas de diffraction » et « Obstacle flottant » toute diffraction décochée	OUI si cochée NON si décochée	NON

WAND
WAND obligatoirement lié au sol.
	Réflexion du côté de l'écran	Isolement
WAND	OUI si cochée NON si décoché	OUI (dépend du spectre de transmission choisi mais quand même limité)

Résultats des calculs :
Calcul 01 : sans refl.

10m
10m
R1 – z = 20m
R2 – z = 24m
S – z = 20 m
source ponctuelle
Lw : 80 dB de 125 à 4kHz
R3 – z = 20m
R4 – z = 24m
Récepteur	R1	R2	R3	R4
Niveau sonore dB(A)	58,124	57,468	51,955	51,779

Calcul avec Refl horizontal (z = 22 m) – config 01

Refl z = 22m

a. Pas de diffraction

Récepteur	R1	R2	R3	R4
Niveau sonore dB(A)	60,385	57,468	54,405	51,779

- Pas de différence pour les points situés au-dessus du réfl. (pas d'isolement horizontal)
- Différence pour les points situés au-dessous du réfl (réflexion sur le refl) si « réflexion » cochée.
b. Obstacle flottant

Récepteur	R1	R2	R3	R4
« Diffraction cochée »	60,385	39,239	54,405	33,553
« Diffraction décochée »	60,385	57,468	54,405	51,779

- Différence pour les points situés au-dessus du réfl. (isolement horizontal standard que l'on ne peut pas définir ??). Si diffraction sur tous les côtés décochée : on se ramène au cas a : « pas de diffraction » donc pas d'isolement de l'obstacle.
- Différence pour les points situés au-dessous du réfl (réflexion sur le refl) si « réflexion » cochée. – idem que pour le cas 2a « pas de diffraction » (réflexion sur le refl).
c. Obstacle normal (spectre de transmission : béton 20cm)

Récepteur	R1	R2	R3	R4
Niveau sonore dB(A)	60,385	57,468	54,405	51,779

- Idem que pour le cas « Pas de diffraction » :
- Pas de différence pour les points situés au-dessus du réfl. (pas d'isolement horizontal)
- Différence pour les points situés au-dessous du réfl (réflexion sur le refl) si « réflexion » cochée.

Calcul avec Refl Horizontal (z = 22m ) - config 02
a. Pas de diffraction
Refl z = 22m
Récepteur	R1	R2	R3	R4
Niveau sonore dB(A)	60,385	57,468	54,405	51,779

- Pas de différence pour les points situés au-dessus du réfl. (pas d'isolement horizontal)
- Différence pour les points situés au-dessous du réfl (réflexion sur le refl) si « réflexion » cochée.
- Pas de création de mur vertical isolant sur le pourtour du refl.
b. Obstacle flottant
Récepteur	R1	R2	R3	R4
« Diffraction cochée »	60,385	39,242	54,405	38,818
« Diffraction décochée »	60,385	57,468	54,405	51,779

- Différence pour les points situés au-dessus du réfl. (isolement horizontal standard que l'on ne peut pas définir ??). Si diffraction sur tous les côtés décochée : on se ramène au cas a : « pas de diffraction » donc pas d'isolement de l'obstacle.
- Différence pour les points situés au-dessous du réfl (réflexion sur le refl) si « réflexion » cochée – idem que pour le cas 2a « pas de diffraction »
- Pas de création de mur vertical isolant sur le pourtour du refl.
c. Obstacle normal (spectre de transmission : béton 20cm)
Récepteur	R1	R2	R3	R4
Niveau sonore dB(A)	60,385	57,468	38,340	48,752

- Pas de différence pour les points situés au-dessus du réfl. (pas d'isolement horizontal)
- Différence pour les points situés au-dessous du réfl (réflexion sur le refl) si « réflexion » cochée.
- Création de mur vertical isolant sur le pourtour du refl. Cet isolement dépend du spectre de transmission choisi mais est limité.
Calcul avec Refl Vertical - config 01
a. Pas de diffraction
Refl de 0 à 50 m
Récepteur	R1	R2	R3	R4
Niveau sonore dB(A)	58,887	58,311	51,955	51,779

- Réflexion sur le côté de l'écran si « réflexion » cochée.
- Pas d'isolement vertical.
b. Obstacle flottant
Récepteur	R1	R2	R3	R4
« Diffraction cochée »	58,887	58,311	33,726	33,550
« Diffraction décochée »	58,887	58,311	51,955	51,779

- Réflexion sur le côté de l'écran si « réflexion » cochée.
- Isolement vertical (pas possibilité de le définir ??).
- Si diffraction sur tous les côtés décochée : on se ramène au cas a : pas de diffraction donc pas d'isolement de l'obstacle.
c. Obstacle normal (spectre de transmission : béton 20cm)
Récepteur	R1	R2	R3	R4
Niveau sonore dB(A)	58,887	58,311	32,500	32,324

- Réflexion sur le côté de l'écran si « réflexion » cochée.
- Isolement vertical lié au spectre choisi mais limité.
Calcul avec Refl Vertical - config 02

Refl 4 m de long
h.min 19m
h.max 21m
a. Pas de diffraction
Récepteur	R1	R2	R3	R4
Niveau sonore dB(A)	58,772	57,468	51,955	51,779

- Réflexion sur le côté de l'écran si « réflexion » cochée.
- Pas d'isolement vertical.
b. Obstacle flottant
Récepteur	R1	R2	R3	R4
« Diffraction cochée »	58,772	57,468	40,059	51,779
« Diffraction décochée »	58,772	57,468	51,955	51,779

- Réflexion sur le côté de l'écran si « réflexion » cochée.
- Isolement vertical (pas possibilité de le définir ??).
- Si diffraction sur tous les côtés décochée : on se ramène au cas a : pas de diffraction donc pas d'isolement de l'obstacle.
c. Obstacle normal (spectre de transmission : béton 20cm)
Récepteur	R1	R2	R3	R4
Niveau sonore dB(A)	58,772	57,468	41,454	51,779

- Réflexion sur le côté de l'écran si « réflexion » cochée.
- Isolement vertical lié au spectre choisi mais limité.
Calcul avec WAND

WAND de 0 à 50 m

Récepteur	R1	R2	R3	R4
Réflexion décochée pas de spectre de transmission	58,124	57,468	32,501	32,324
Réflexion cochée pas de spectre de transmission	58,887	58,311	32,501	32,324
Réflexion cochée spectre de transmission : béton 20 cm	58,887	58,311	32,501	32,325
Réflexion cochée spectre de transmission : ouverture (0 dB partout)	58,887	58,311	51,955	51,779

- Réflexion sur le côté de l'écran si « réflexion » cochée.
- Isolement vertical lié au spectre choisi mais limité. Si aucun spectre choisi, IMMI choisi quand même un spectre ?? à priori la limite max qu'il prend pour les écrans.
- Wand obligatoirement lié au sol.