## Lot 7 – Faux plafonds
### Faux plafonds en laine minérale
– Pour les locaux d’enseignement de plus de 40 m2, sauf le CDI, la correction acoustique et l’amélioration de l’intelligibilité de la parole aux derniers rangs seront assurés par la pose de deux types de faux plafonds dans chaque salle :
– un tiers de la surface, côté tableau, sera réalisé par un faux plafond en fibre minérale de type ECOPHON Master A Gamma ou techniquement équivalent, dont l’indice αw sera compris entre 0,20 et 0,50. Voir CCTP de l’unité d’ouvrage considérée.
– les deux autres tiers, côté fond de la salle, seront réalisés par un faux plafond en fibre minérale de type ECOPHON Master A Alpha ou techniquement équivalent dont l’indice d’absorption acoustique pondéré αw ne sera pas inférieur à 0,80.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose en plafond sur toute la surface d’un faux plafond en fibre minérale. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,70.
Localisation :	les circulations, le hall ;
bureaux ;
XX.
– Mise en place de modules flottants constitués d’un panneau de laine de verre haute densité de 5 kg/m² environ et de dimensions 1 200 x 1 200 x 40 mm. Toutes les surfaces visibles étant revêtues d’une peinture appropriée (type Akutex FT). Suspension à X cm du plafond existant par 4 câbles ajustables ancrés au dos des panneaux par des vis spiralées. Panneaux de type ECOPHON Master Frost Solo S ou techniquement équivalent.
Localisation :	les circulations, le hall ;
bureaux ;
XX.
– Pose sur toute la surface d’un faux plafond en fibre minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,50.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d’un faux plafond de type ECOPHON Hygiene Performance, ROCKFON Royal Hygiene ou techniquement équivalent dont l’indice αw ne sera pas inférieur à 0,80. Ce faux plafond devra être lavable au jet à plus de 50 cm et ne devra pas favoriser le développement microbien. Voir CCTP du lot Faux plafonds.
Localisation :	cuisine et laverie.
### Faux plafond bois
– Pose d’un plafond acoustique en dalles 60×60 de bois perforé de type OBERFLEX Microsound, ou techniquement équivalent taux de perforation minimal 18 %. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d’un plafond acoustique en bois perforé, taux de perforation minimal 18 %, et fibre minérale, d’épaisseur 70 mm, surfacée noire. Il n’y aura pas de pare-vapeur entre le plafond en bois perforé et la laine minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L’indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
### Protection des luminaires
– Protection des luminaires incorporés par un encoffrement composé de capots en laine de roche haute densité surfacée par un film aluminium. (En cas de faux plafond filant)
Localisation :	XX ;
XX.
### Flocage acoustique
– Projection sur toute la surface d’une fibre floquée d’épaisseur minimale XXX mm en une ou plusieurs passes. L’indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
### Plafond monolithique
– Plafond monolithique de type ROCKFON Mono Acoustic. Il sera composé de panneaux acoustiques en laine de roche (1,20 × 1,20 m) et de 30 mm d’épaisseur minimum, les joints seront mis en œuvre selon la prescription du constructeur, la finition sera réalisée par un enduit acoustiquement poreux. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,90.
Localisation :	XX ;
XX.
### Faux plafonds métalliques
– Pose d’un plafond acoustique perforé, taux de perforation minimal 30 %, diamètre des perforations au choix du maître d’œuvre, et fibre minérale, d’épaisseur 40 mm, surfacée noire. Il n’y aura pas de pare-vapeur entre le plafond et la laine minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L’indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
– Habillage en tôle perforée masquant de la laine minérale de type PLAFOMETAL ou techniquement équivalent sera posé sur les parois. Ce même habillage sera posé sur les XXX. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,65.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d’un plafond acoustique en métal perforé (taux de perforation ≥ 18 %), surmonté d’un matelas de 50 mm de laine minérale noire sans pare-vapeur, habillée en sous face d’un voile de verre non tissé noir. Calepinage selon les plans architecte. L’indice αw ne sera pas inférieur à 0,80.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d’un plafond acoustique en métal déployé, taux de perforation minimal 30 %, et fibre minérale, d’épaisseur 100 mm, surfacée noire. Il n’y aura pas de pare-vapeur entre le plafond en métal déployé et la laine minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L’indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
– Pose d’un plafond acoustique micro perforé, taux de perforation minimal 30 %, diamètre des perforations au choix du maître d’œuvre, et fibre minérale, d’épaisseur 40 mm, surfacée noire. Il n’y aura pas de pare-vapeur entre le plafond métallique et la laine minérale. Voir CCTP du lot Faux plafonds. L’indice αw ne sera pas inférieur à XXX.
Localisation :	XX ;
XX.
### Toile tendue
– Toile tendue de type Batyline Aw, Clipso sound 495D ou Barrisol Artolis. Cette toile tendue sera posée sans laine minérale au-dessus mais devra impérativement présenter un PV acoustique d’indice αw ≥ 0,90 montée avec 100 mm de laine minérale en plénum. En tout état de cause, cette toile ne devra en aucun cas dégrader les performances acoustiques de la toiture seule.
Localisation : hall bassin.
– Toile tendue de type ALYOS HTA 240 ou techniquement équivalent, surmontée de 45 mm de laine minérale, présentant un coefficient d’absorption αw ≥ 0,95.
Localisation :	XX ;
XX.
### Revêtements muraux
– Pose murale de panneaux absorbant de coefficient αw ≥ 0,95, composés de laine de verre de haute densité revêtue d’un tissu de verre de type Texona, d’épaisseur 40 mm de type ECOPHON Wall Panel type C ou techniquement équivalent.
Localisation :	XX ;
XX.
### Limites de prestations et précautions de mise en œuvre
La rangée de dalles de faux plafonds, située contre les parois intérieures ou extérieures des locaux, ne sera pas posée sans que la maîtrise d’œuvre n’ait été invitée à vérifier les rebouchages en plénum.
La fermeture totale des plafonds ne se fera qu’après validation et délivrance d’un bon « à fermer » de la part de la maîtrise d’œuvre.
En cas de faux plafond filant, les luminaires incorporés auront leur face arrière fermée par une tôle de 1 mm d’épaisseur minimum ou devront être encoffrés à l’aide de capots en laine de roche haute densité surfacée par un film aluminium.
### Documents demandés aux entreprises
Lot 7 – Faux plafonds
Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément. Dans le cas contraire, une liste des documents manquants accompagnée d’un avis défavorable sera retournée.
Plans de repérage des différents types de faux plafonds ;
Procès verbaux acoustiques donnant l’indice αw des faux plafonds.